## Slide 1
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ВЪОРЪЖЕНИЕ И ЕКИПИРОВКА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ВЪВ ВИДОВЕТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Notes: Уважаеми…………..

## Slide 2
Българската армия се състои от:
- Съвместно командване на силите;
- Сухопътни войски;
- Военновъздушни сили;
- Военноморски сили;
- Съвместно командване на специалните операции;
- Командване за логистична поддръжка;
- Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.
СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

## Slide 3
Оръжие изхвърлящо проектил (куршум, снаряд), използвайки енергията на газовете, получени от изгарянето на барут или друго горящо вещество.
Изхвърляната част (проектила) се нарича куршум или снаряд, а изгарящата част (барутът) – заряд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

## Slide 4
Според предназначението и изпълняваните функции в съвременните бойни действия оръжейните системи се разделят на:
- стрелково оръжие;
- въоръжение на танковете и бойните машини;
- артилерийски системи;
- огневи системи за противовъздушна отбрана;
- корабно и авиационно въоръжение.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОРЪЖЕЙНИТЕ СИСТЕМИ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРЕЛКОВОТО ОРЪЖИЕ
Според броя на военнослужещите обслужващи оръжейната система стрелковото оръжие се дели на:
- индивидуално оръжие;
- колективно оръжие (за използването му се изисква координиране действията на няколко души – например картечници, гранатомети и др.).

## Slide 5
Според конструкцията си индивидуалното стрелково оръжие се разделя на:
- пистолети (полуавтоматични, автоматични и картечни пистолети);
- пушки и карабини;
- автомати;
- гранатомети (подцевни и леки).
ИНДИВИДУАЛНО СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ
КОЛЕКТИВНО СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ
Според конструкцията си колективното стрелково оръжие се разделя на:
- картечници (леки, средни и тежки);
- гранатомети;
- огнемети.

## Slide 6
оръдия;
оръдейни автомати;
картечници;
противотанкови управляеми ракетни системи.
ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ТАНКОВЕТЕ И БОЙНИТЕ МАШИНИ
АРТИЛЕРИЙСКИ СИСТЕМИ
- оръдия и гаубици;
- минохвъргачки;
- реактивни артилерийски системи.
ОГНЕВИ СИСТЕМИ ЗА ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА
- артилерийски системи за ПВО;
- ракетни системи и комплекси за ПВО.

## Slide 7
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.1. ИНДИВИДУАЛНО ОРЪЖИЕ.
Калибър – 9 мм;
Боеприпаси – 9 х 18 мм;
Вместимост на пълнителя - 8 патрона;
Тегло – 730 гр. (с празен пълнител) / 810 гр. (с пълен пълнител);
Бойна скорострелност – до 30 изстрела в минута;
Начална скорост на куршума – 315 метра в секунда;
Най-ефективен огън – до 50 метра.
Пистолет „Макаров“

## Slide 8
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.1. ИНДИВИДУАЛНО ОРЪЖИЕ.
Калибър – 9 мм;
Боеприпаси – 9 х 19 мм;
Вместимост на пълнителя - 15 патрона;
Тегло – 889 гр. (с празен пълнител) / 1075 гр. (с пълен пълнител);
Начална скорост на куршума – 360 метра в секунда;
Най-ефективен огън – до 50 метра.
Пистолет „SIG-SAUER SP2022“

## Slide 9
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.1. ИНДИВИДУАЛНО ОРЪЖИЕ.
Калибър – 9 мм;
Боеприпаси – 9 х 19 мм;
Вместимост на пълнителя - 15 или 30 патрона;
Тегло – 2 кг. (без пълнител) / 2,54 кг. (с пълнител с 30 патрона);
Начална скорост на куршума – 375 метра в секунда;
Най-ефективен огън – до 100 метра.
Картечен пистолет „HK Heckler & Koch MP-5К“

## Slide 10
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.1. ИНДИВИДУАЛНО ОРЪЖИЕ.
Калибър – 7,62 мм;
Боеприпаси – 7,62 х 54 мм;
Вместимост на пълнителя - 10 патрона;
Оптически мерник с 4 кратно увеличение;
Тегло – 4,3 кг. (с празен пълнител) / 4,518 кг. (с пълен пълнител);
Начална скорост на куршума – 830 метра в секунда;
Бойна скорострелност – до 30 изстрела в минута;
Мерно разстояние с оптически мерник – 1300 метра;
Най-ефективен огън – до 800 метра.
Снайперова пушка „Драгунов“

## Slide 11
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.1. ИНДИВИДУАЛНО ОРЪЖИЕ.
Калибър – 7,62 мм;
Боеприпаси – 7,62 х 51 мм;
Вместимост на пълнителя – 5 и 20 патрона;
Тегло на оръжието – 6,05 кг.;
Начална скорост на куршума – 845 метра в секунда;
Кратност на увеличението на оптическия мерник – от 2 до 10 пъти;
Най-ефективен огън – до 800 метра.
Снайперова пушка „HK Heckler & Koch MSG 90 A1“

## Slide 12
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.1. ИНДИВИДУАЛНО ОРЪЖИЕ.
Калибър – 7,62 мм;
Боеприпаси – 7,62 х 39 мм;
Вместимост на пълнителя – 30 патрона;
Тегло – 4,3 кг. (с празен пълнител), 4,8 кг. (с пълен пълнител);
Начална скорост на куршума – 710 метра в секунда;
Най-ефективен огън – до 300 метра на автоматичен, до 400 метра на единичен;
Темп на стрелбата – до 600 изстрела в минута;
Бойна скорострелност – 90-100 изстрела в минута на автоматичен, до 40 изстрела на единичен.
Автомат „Калашников“ АК-47

## Slide 13
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.1. ИНДИВИДУАЛНО ОРЪЖИЕ.
Калибър – 7,62 мм;
Боеприпаси – 7,62 х 39 мм;
Вместимост на пълнителя – 30 патрона;
Тегло – 3,6 кг. (с празен пълнител), 4,3 кг. (с пълен пълнител);
Начална скорост на куршума – 715 метра в секунда;
Най-ефективен огън – до 300 метра на автоматичен и до 400 метра на единичен;
Темп на стрелбата – до 600 изстрела в минута;
Бойна скорострелност – до 100 изстрела в минута на автоматичен и до 40 изстрела на единичен.
Автомат „Калашников“ АКМ-1

## Slide 14
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.1. ИНДИВИДУАЛНО ОРЪЖИЕ.
Калибър – 72,5 мм;
Тегло – 2,7 кг.;
Най-ефективен огън – до 200 метра;
Мерно разстояние – 250 метра;
Начална скорост на гранатата – 133 метра в секунда.
РПГ-22 „НЕТО“

## Slide 15
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.2. КОЛЕКТИВНО ОРЪЖИЕ.
Калибър – 7,62 мм;
Боеприпаси – 7,62 х 54 мм;
Вместимост на лентата – 100 или 200 патрона;
Тегло без кутия с патрони – 9 кг.;
Начална скорост на куршума – 825 метра в секунда;
Най-ефективен огън – до 1000 метра;
Темп на стрелбата – до 650 изстрела в минута;
Бойна скорострелност – до 250 изстрела в минута.
Картечница „Калашников“ ПК

## Slide 16
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.2. КОЛЕКТИВНО ОРЪЖИЕ.
Калибър на гранатохвъргачката – 40 мм;
Калибър на гранатата – 85 мм;
Тегло с оптически мерник – 6,3 кг.;
Начална скорост на гранатата – 120 метра в секунда;
Максимална скорост на гранатата – 300 метра в секунда;
Най-ефективен огън – до 300 метра;
Бойна скорострелност – 4 - 6 изстрела в минута;
Тегло на чантата с 2 изстрела – 7,1 кг., с 3 изстрела – 9,3 кг.
РПГ-7В

## Slide 17
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.2. КОЛЕКТИВНО ОРЪЖИЕ.
Калибър – 73 мм;
Използвани боеприпаси – ОГ-9 и ПГ-9;
Прицелна далекобойност при стрелба с кумулативна граната – 1300 метра, а при стрелба с осколочна граната – 4500 метра;
Бойна скорострелност – 6 изстрела в минута;
Начална скорост на гранатата – 435 метра в секунда, а след запалване на реактивния двигател – 700 метра в секунда;
Тегло – 50,5 кг.
СПГ-9

## Slide 18
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.2. КОЛЕКТИВНО ОРЪЖИЕ.
Калибър на огнемета – 14,5 мм;
Тегло на неснаряжена огнехвъргачка – 15 кг.;
Тегло на снаряжена огнехвъргачка – 23 кг.;
Прицелна далекобойност – от 20 до 70 метра;
Вместимост на резервоарите – 3х3,3 литра;
Продължителност на пуска – 2-3 секунди.
ЛПО-50

## Slide 19
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.3. ТАНКОВО ВЪОРЪЖЕНИЕ.
125 мм гладкостволно оръдие 2А-46
Калибър – 125 мм;
Тегло на оръдието – 2675 кг.;
Начална скорост на осколочно-фугасен снаряд – 760 метра в секунда;
Най-ефективен огън с осколочно-фугасен снаряд – до 4000 метра;
Оръдието може да използва също подкалибрен бронебоен и кумулативен снаряд.
ТАНК Т-72

## Slide 20
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.3. ТАНКОВО ВЪОРЪЖЕНИЕ.
Сдвоена 7,62 мм картечница ПКТ
Калибър – 7,62 мм;
Боеприпаси – 7,62 х 54 мм;
Вместимост на лентата – 250 патрона;
Начална скорост на куршума – 855 метра в секунда;
Най-ефективен огън – до 1000 метра;
Темп на стрелбата – до 700 изстрела в минута;
Бойна скорострелност – до 250 изстрела в минута.
ТАНК Т-72

## Slide 21
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.3. ТАНКОВО ВЪОРЪЖЕНИЕ.
12,7 мм зенитна картечница НСВТ
Калибър – 12,7 мм;
Боеприпаси – 12,7 х 108 мм;
Вместимост на лентата – 50 патрона;
Начална скорост на куршума – 845 метра в секунда;
Най-ефективен огън по леко бронирани цели – до 800 метра, по жива сила и роторна авиация – до 1500 метра;
Темп на стрелбата – до 750 изстрела в минута;
Бойна скорострелност – 80 - 100 изстрела в минута.
ТАНК Т-72

## Slide 22
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.4. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА БОЙНИТЕ МАШИНИ.
73 мм гладкоцевно оръдие 2А28
Калибър – 73 мм;
Боеприпаси – кумулативен – ПГ-9 и осколочен – ОГ-9;
Боекомплект на машината – 40 изстрела за оръдието;
Максимално разстояние на стрелбата с ОГ-9 – до 4500 метра;
Максимално разстояние на стрелбата с ПГ-9 – до 1300 метра;
Начална скорост на гранатата – за ПГ-9 – 400, за ОГ-9 290 м/сек.;
Бойна скорострелност – 6 - 8 изстрела в минута.
7,62 мм Картечница ПКТ (както при Т-72)
БМП-1

## Slide 23
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.4. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА БОЙНИТЕ МАШИНИ.
ПТУРК „ФАГОТ“
Калибър – 125 мм;
Реактивен снаряд 9М14М;
Средна маршова скорост – 120 метра в секунда;
Минимално разстояние на управляем полет – 500 метра;
Максимално разстояние на управляем полет – до 3000 метра;
БМП-1

## Slide 24
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.4. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА БОЙНИТЕ МАШИНИ.
23 мм оръдеен автомат 2А14
Калибър – 23 мм;
Използвани снаряди – ОФЗТ и БЗТ;
Бойна скорострелност – 200 изстрела в минута;
Начална скорост на снаряда – 970 метра в секунда;
Максимална далекобойност по бронирани средства и огневи точки – до 2000 метра;
Максимална далекобойност при стрелба по въздушни цели на височина до 1500 мерта – до 2500 метра.
7,62 мм картечница ПКТ (както при БМП-1)
ПТУРК „Фагот“ (както при БМП-1)
БМП-23

## Slide 25
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.4. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА БОЙНИТЕ МАШИНИ.
14,5 мм голямокалибрена картечница „Владимиров“
Калибър – 14,5 мм;
Използвани патрони – Б-32 и БЗТ;
Бойна скорострелност – 70 - 80 изстрела в минута;
Начална скорост на Б-32– 946 метра в секунда;
Начална скорост на БЗТ– 1000 метра в секунда
Максимална далекобойност – до 2000 метра;
Най-ефективен огън – до 1500 метра.
7,62 мм картечница ПКТ (както при БМП-1)
БТР-60ПБ-МД1

## Slide 26
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.4. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА БОЙНИТЕ МАШИНИ.
Картечница М2 „Браунинг“
Калибър – 12,7 мм;
Използвани патрони – 50 калибър BMG;
Бойна скорострелност – 485 - 635 изстрела в минута;
Начална скорост на куршума – 800 метра в секунда;
Максимална далекобойност – до 1830 метра;
М1117 ГАРДИАН

## Slide 27
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.4. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА БОЙНИТЕ МАШИНИ.
7,62 мм картечница ПКТ за МТ-ЛБ и 7,62 мм картечница ПК за Хъмви и Мерцедес
МТ-ЛБ
HMMWV (Хъмви)
Боен джип Мерцедес-Бенц

## Slide 28
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.5. АРТИЛЕРИЙСКИ СИСТЕМИ.
Калибър – 152 мм;
Използвани боеприпаси – осколочно-фугасни, бронебойни и кумулативни снаряди;
Бойна скорострелност – 5-6 изстрела в минута;
Начална скорост на снаряда – ОФ – до 665 метра в секунда, Бронебоен – до 600 метра в секунда и Кумулативен – 680 метра в секунда;
Максимална далекобойност – до 17,4 километра.
Оръдие Д-20

## Slide 29
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.5. АРТИЛЕРИЙСКИ СИСТЕМИ.
Калибър – 122 мм;
Използвани боеприпаси – осколочно-фугасни и кумулативни;
Бойна скорострелност – 4 - 5 изстрела в минута;
Начална скорост на снаряда – 6850 метра в секунда;
Максимална далекобойност – до 15,2 километра.
Самоходна гаубица 2С1

## Slide 30
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.5. АРТИЛЕРИЙСКИ СИСТЕМИ.
Калибър – 100 мм;
Използвани боеприпаси – бронебойни подкалибрени, кумулативни и осколочно-фугасни снаряди;
Бойна скорострелност – 4 - 16 изстрела в минута;
Максимална далекобойност – с осколочно-фугасни сняряди – до 8,2 километраметра, с кумулативни – до 5,955 километра и с бронебойни подкалибрени – до 3 километра.
Противотанково оръдие МТ-12

## Slide 31
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.5. АРТИЛЕРИЙСКИ СИСТЕМИ.
Калибър – 120 мм;
Използвани боеприпаси – осколочно-фугасни, димни, осветителни и др.;
Бойна скорострелност – до 10 изстрела в минута;
Начална скорост на мината – 272 - 302 метра в секунда;
Максимална далекобойност – до 7000 метра.
7,62 мм картечница ПКТ (както при БМП-1)
Самоходна минохвъргачка 2S11 „Тунджа“

## Slide 32
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.5. АРТИЛЕРИЙСКИ СИСТЕМИ.
Калибър – 122 мм;
Използвани боеприпаси – осколочно-фугасни, кумулативни, подкалибрени и др.;
Брой насочващи тела – 40;
Темп на стрелба – 2 пуска в секунда;
Начална скорост на ракетата – 690 метра в секунда;
Максимална далекобойност – до 40 километра.
Залпова ракетна установка БМ-21 (Град)

## Slide 33
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.5. АРТИЛЕРИЙСКИ СИСТЕМИ.
Калибър – 650 мм;
Точност – отклонение до 150 метра от целта;
Тегло на бойната глава – 482 кг.;
Скорост на ракетата – 1800 метра в секунда;
Максимална далекобойност – до 70 километра.
Тактически ракетен комплекс
ОТР-21 „Точка“

## Slide 34
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.6. СИСТЕМИ ЗА ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА.
Калибър – 23 мм;
Използвани боеприпаси – ОФЗТ и БЗТ;
Темп на стрелбата – 2000 изстрела в минута;
Начална скорост на снаряда – 970 метра в секунда;
Максимална далекобойност – 2000 метра.
ПВО установка ЗУ-23-2

## Slide 35
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.6. СИСТЕМИ ЗА ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА.
Калибър – 72 мм;
Тегло на ракетата – 9,8 кг.;
Тегло на бойната глава – 370 гр.;
Максимална скорост на ракетата – 500 метра в секунда;
Максимална далекобойност – до 4200 метра при максимална височина до 2300 метра.
ПЗРК „Стрела 2М“

## Slide 36
1. ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.
1.6. СИСТЕМИ ЗА ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА.
Калибър – 206 мм;
Тегло на бойната глава – 16 кг.;
Максимална скорост на ракетата – 1020 метра в секунда;
Точност – отклонение до 5 метра от целта;
Максимална далекобойност – до 15 километра при максимална височина до 12 километра.
Самоходен ЗРК 9К33 „Оса“

## Slide 37
2. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.
Основни сили на ВМС
Бойни кораби | 6
Кораби за бойна поддръжка | 11
Спомагателни кораби | 7
Плаващи средства и съоръжения | 18
Вертолети | 6

## Slide 38
2. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.
Фрегата „Дръзки“
Водоизместване - стандартно 1940 т., пълно 2430 т.;
Размери - дължина 106,4 м; ширина 12,3 м; газене 5,6 м;
Скорост - 26 вз. (с газови турбини), 20 вз. (с два дизелови двигателя);
Автономност на плаване - 4500 м. мили при скорост 18 възела и 6000 м. мили при ско­рост 15 възела;
Екипаж - 159 души (13 офицери).

## Slide 39
2. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.
КОРАБНО ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ФРЕГАТА „ДРЪЗКИ“
Ракетно въоръжение – ракети „повърхност – повърхност“: 2x2 ПУ "Ехосеt ММ 38; ракети „повърхност – въздух“: 1x8 ПУ Raytheon "Sea Sparow” Mk-29;
Артилерийско въоръжение – 1 бр. 1100 mm оръдие "Creusot - Loire„;
Противоподводно оръжие – 2 бр. 533 mm торпедни апарата ЕСАN с торпеда L5 Моd4, за стрелба по подводни и надводни цели; 1 бр. шестстволна 375-mm установка за изстрелване на дълбочинни бомби „Бофорс“.

## Slide 40
2. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.
Ракетна корвета „МЪЛНИЯ“
Водоизместване – 385 тона стандартно и пълно 455 тона;
Размери – дължина 184,1 м, ширина 37,7 м, газене 8,2 м;
Двигатели – газово турбинни;
Скорост – 36 възела при натоварване на четирите турбини;
Автономност на плаване – 400 морски мили при натоварване 36 възела и 2000 морски мили при натоварване 20 възела;
Екипаж – 34 дули, от които 5 офицери.

## Slide 41
2. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.
КОРАБНО ВЪОРЪЖЕНИЕ НА РАКЕТНА КОРВЕТА „МЪЛНИЯ“
„МЪЛНИЯ“ разполага с 4 бр. ракети Raduga SS-N-2C Styx, активен радар с инфраред насочване до 83 км, ракети с ръчно и инфраред насочване до 6 км, 76 мм оръдие с далекобойност до 15 км, два броя 30 мм оръдия, които с шестте си цеви могат да се изстрелят до 3000 снаряда за минута на мерно разстояние 2 км. Корветата разполага и със система за въвеждане на противника в заблуждение чрез изстрелване на примамки.

## Slide 42
2. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.
Ракетен катер „СВЕТКАВИЦА“
водоизместване – 245 тона при пълно натоварване и 210 тона стандартно;
размери – дължина 126,6 м, ширина 24,9 м, газене 8,8 м;
задвижване с дизелови двигатели;
скорост – 37 възела при пълно натоварване и 35 възела стандартно;
автономност на плаване – до 500 морски мили при скорост 35 възела;
екипаж 26 души, от които трима офицери.

## Slide 43
2. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.
КОРАБНО ВЪОРЪЖЕНИЕ НА РАКЕТЕН КАТЕР „СВЕТКАВИЦА“
„СВЕТКАВИЦА“ разполага със следното въоръжение: 4 бр. ракети SS-N-2A/B Styx, активен радар за насочване до 46 км; 2 бр. сдвоени 30 мм оръжия със скорострелност до 500 изстрела за минута и далекобойност до 5 км. Катерът разполага със система за надводно търсене и водене на огън.

## Slide 44
2. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.
БРЕГОВИ ОРЪЖЕЙНИ СИСТЕМИ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВМС
ПКРК „РЕДУТ“
Тип на комплекса - „повърхност – повърхност“;
Комплексът разполага с вътрешен активен радар за насочване и възможност за промяна на курса след изстрелване на ракетата;
Теглото на ракетата - 4500 кг.;
Бойната глава на ракетата е 1000 кг.;
Далекобойност – до 250 000 метра;
Ракетата се задвижва с два реактивни двигателя захранвани с течно гориво.

## Slide 45
2. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.
БРЕГОВИ ОРЪЖЕЙНИ СИСТЕМИ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВМС
ПКРК „РУБЕЖ“
Тип на комплекса - „повърхност – повърхност“;
Комплексът разполага с вътрешен активен радар за насочване и възможност за промяна на курса след изстрелване на ракетата;
Теглото на ракетата - 2125 кг.;
Тегло на бойната глава на ракетата – 513 кг.;
Далекобойност – до 8 - 80 километра;
Скорост на ракетата – 320 метра в секунда
Ракетата се задвижва с един реактивен двигател захранвани с твърдо гориво.

## Slide 46
3. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ.
МИГ-29
РАЗМАХ НА КРИЛАТА - 11, 36 м;
ДЪЛЖИНА - 17, 32 м;
ВИСОЧИНА - 4, 73 м;
ТЕГЛО – нормално - 15240 кг;
ЗАПАС ОТ ГОРИВО - 4200 л;
ДВИГАТЕЛИ - 2 ТРДДФ-РД-43 /10000 кгс, 2 х 133,6 кН/;
МАКСИМАЛНА СКОРОСТ при земята - 1350 км/ч, на височина 1200 м - 2450 км/ч;
ПРАКТИЧЕСКИ ТАВАН - 17000 м;
ДАЛЕЧИНА на прелитане с 3 резервоара на крилата - 2900 км;
тактически радиус - 700 км.
ВЪОРЪЖЕНИЕ :
- 30 мм оръдие, 150 снаряда;
- 2 бр. управляуме ракети “въздух-въздух“ с радиус 45 км;
- 4 бр. управляеми ракети “въздух-въздух“ с радиус 10 км;
- авиационни бомби до 2000 кг.

## Slide 47
3. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ.
СУ-25К
РАЗМАХ НА КРИЛАТА - 14, 36 м;
ДЪЛЖИНА - 15, 53 м;
ВИСОЧИНА - 4, 80 м;
ТЕГЛО – нормално - 14600 кг;
ЗАПАС ОТ ГОРИВО - 3660 л;
ДВИГАТЕЛИ - 2 ТРД-Р-195/4 300 кгс/;
МАКСИМАЛНА СКОРОСТ - при земята - 970 км/ч;
ПРАКТИЧЕСКИ ТАВАН - 7000 м;
ДАЛЕЧИНА на прелитане с 3 резервоара на крилата - 2250 км;
тактически радиус - 750 км.
ВЪОРЪЖЕНИЕ :
- 30 мм двуцевно оръдие, 250 снаряда;
- 2 бр. управляеми ракети „въздух-земя” с радиус 10 км;
- 4 бр. управляеми ракети „въздух-земя” с радиус 12 км;
- 264 бр. неуправляеми ракети за земни цели;
- авиационни бомби до 4000 кг.

## Slide 48
3. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ.
МИ-24
ДЪЛЖИНА - 21, 5 м;
ТЕГЛО – нормално - 11200 кг;
ДВИГАТЕЛИ - 2 ТВаД Климов ТВ3-117В;
МАКСИМАЛНА СКОРОСТ - 320 км/ч;
Екипаж – 3 души.
ВЪОРЪЖЕНИЕ :
Подвесно стрелково-оръдейно въоръжение - 2 контейнера УПК-23-250 или 2 ГУВ с картечници или 2 (4) ГУВ с гранатомети;
Управляемо ракетно въоръжение - Штурм-В, Атака-М, Хермес-А;
Неуправляемо ракетно въоръжение - С-5, С-8, С-13, С-24;
Ракети „Въздух-въздух“ - Р-60М, Р-63В, „Игла-В“, 9М220О „Атака“;
Бомбово въоръжение - бомби и касети до 500 кг.

## Slide 49
3. ВЪОРЪЖЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ.
МИ-17
МИ-8
Кугар

## Slide 50
4. ВЪОРЪЖЕНИЕ В СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ.
SIG-SAUER SP2022
HK Heckler & Koch MP-5К
Снайперова пушка „Драгунов“
АКМ-1
HK Heckler & Koch MSG 90 A1
BLASER R93 LRS2

## Slide 51
5. ЕКИПИРОВКА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ.
Тактически колан
Тактическа жилетка
Балистична каска
Прибор за нощно виждане
Снайперска екипировка
Активни антифони

## Slide 52
Парашут летящо крило
Парашут кръгъл купол
Екипировка на Силите за специални операции

## Slide 53
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!